## Slide 1: Equipo de protección personal
Según las Buenas Prácticas de Manufacturas BPM, utilizaremos como equipo personal para cada una de estas clases los siguientes elementos:
Guantes de látex descartables
Guardapolvo, chaqueta o camisa en lo posible blanca
Cofia descartable
Barbijos descartables

## Slide 2
ADEMÁS DE CUIDAR NUESTRA SALUD, ESTAREMOS CUIDANDO LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE PREPARAMOS, LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EXTENDER SU VIDA ÚTIL (DURABILIDAD EN EL TIEMPO), EVITAR CONTAMINACIONES CON AGENTES EXTRAÑOS Y MICROORGANISMOS.

## Slide 4: ESTERILIZACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO
COMENZAREMOS CON ÉSTA OPERACIÓN UNITARIA UTILIZADA EN LA MAYORÍA DE NUESTROS TRABAJOS DE LABORATORIO: ESTERILIZACIÓN DE ENVASES.
¿CÓMO LO REALIZAMOS?

## Slide 5: 1 LAVAR Y ELIMINAR ETIQUETAS Y RESTO DE PEGAMENTO DEL FRASCO A REUTILIZAR
EL LAVADO SE DEBE REALIZAR CON DETERGENTE Y AGUA ABUNDANTE.
PARA QUITAR EL RESTOS DE ETIQUETEAS VAS A NECESITAR: UNA ESPONJA DE ACERO, UNAS GOTAS DE ACEITE, UNA GOTAS DE DETERGENTE. Frotar intensamente hasta que el frasco quede libre de pegamento y la etiqueta original.
LOS FRASCOS DEDEN QUEDAR PERFECTAMENTE LIMPIOS PARA REUTILIZARLOS!!!
LAS TAPAS TAMBIÉN DEBEN LAVARSE Y LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE. En el caso de no tener tapas, se pueden cerrar con un plástico y se sujeta con una banda elástica. Para mayor seguridad, se coloca encima papel de aluminio y se sujeta con cinta adhesiva.

## Slide 6: 2. Esterilizar el frasco
Una vez limpios, vamos a colocarles en el interior alcohol al 70%, cerraremos y agitaremos.
Se quita la tapa y coloca el frasco boca abajo sobre un papel absorbente (papel de cocina o servilleta de papel) para que escurra el excedente de alcohol.
Cuidadosamente acercaremos una llama (encendedor) y la misma se mantendrá prendida mientras se evapore el alcohol. Esta procedimiento es muy peligroso, por ello debe hacerse con mucho cuidado, fuera del alcance de niños y con las manos perfectamente libres de agua y alcohol!!!

## Slide 7: 3. reservar los frascos.
Los frascos se deben almacenar perfectamente tapados y en un lugar seco, limpio y libre de humedad. Te propongo que comiences a buscar frascos que ya no se utilicen y le apliques el procedimiento explicado.

## Slide 8: ¿Cómo preparar alcohol al 70% según la OMS?
Vamos a necesitar 2 vasos:
Vaso Nº1: vamos a medir el alcohol que compramos en la farmacia, 2 vasos y medio. Esta cantidad se coloca una jarra limpia y seca.
Vaso Nº2: medimos el agua potable o segura. 1 vaso y colocamos en la misma jarra que colocamos el alcohol.
Mezclamos con una cuchara y lo colocamos en un rociador