## Slide 1: COMPONENTES DE UNA INSTALACION ELÉCTRICA
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE MANOBRA Y TRANSPORTE

## Slide 2
CONDUCTORES ELECTRICOS
Un conductor eléctrico permite el movimiento de los electrones asi como la interconexión del resto de los componentes que forman un circuito, por lo que podemos afirmar que se trata de uno de los elementos mas importantes de las instalaciones eléctricas.
Dada la gran variedad existente de cables y conductores en el mercado, resulta necesario conocer sus características para poder elegir adecuadamente el tipo de conductor mas apropiado para cada situación.
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA

## Slide 3
En primer lugar vamos a establecer las diferencias entre dos términos muy utilizados, conductor y cable.
Un CONDUCTOR es el material metálico ( por ejemplo , cobre o aluminio) por el que circula una determinada intensidad en un circuito eléctrico.
Se denomina CABLE al conjunto formado por uno o mas conductores y la correspondiente capa de aislación que lo rodea que puede estar compuesta de aislante y la cubierta de protección.
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA

## Slide 4
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
Tipos de Conductores Eléctricos
Los conductores eléctricos se pueden clasificar en función de varios criterios:

## Slide 5
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
Tipos de Conductores Eléctricos
Tipo de Material.
Composición interna.
Tipo de aislamiento.

## Slide 6
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
TIPO DE MATERIAL
El material que compone un conductor eléctrico debe tratarse de un elemento con alta conductividad eléctrica , como es el caso de la mayoría de los metales.
De entre todos los metales que existen , los mas utilizados para la fabricación de conductores para las instalaciones eléctricas de baja tensión son dos :
COBRE
ALUMNIO

## Slide 7
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
TIPO DE MATERIAL
Conductores de Cobre:
El cobre es uno de los metales que presenta menor resistividad eléctrica ( solo superado por la plata). La mayoría de los conductores utilizados en baja tensión son de cobre.
Conductores de Aluminio:
El aluminio tiene mas resistividad eléctrica que el cobre, por lo que tienes peores cualidades como conductor , pero presenta mejores resultandos ante los esfuerzos mecánicos y ante la rotura. Por este motivo se utiliza en algunos cables de alta tensión y en algunos de baja tensión de gran sección.
En el sector industrial podemos encontrar cables de aluminio que alimentan maquinas de gran consumo.

## Slide 8
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
Constitucion interna
Podemos clasificar los cables teniendo en cuenta su constitución interna del material conductor y dependiendo del N° de Hilos o Alambres internos que lo conforman podemos distinguir tres tipos de Conductores:
Conductores rigidos
Conductores flexibles
Conductores extraflexibles

## Slide 9
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
Conductores Rígidos:
Están formados por un solo alambre o varios alambres muy gruesos.
Conductores Flexibles:
Formados por una gran cantidad de alambres muy finos, este tipo de conductores son fácilmente deformables y muy resistentes a la rotura.
Conductores extra flexibles :
Formados por una cantidad aun mayor de alambres muy finos, lo que otorga al cable máxima flexibilidad y una elevada resistencia mecánica ante los impactos.-

## Slide 10
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
AISLAMIENTO
Esta ultima característica del aislamiento determina que existan dos tipos de conductores :
Conductores desnudos:
El conductor carece de aislamiento externo, solo pueden utilizarse este tipos de cables en instalaciones donde exista una distancia de seguridad o cuando el conductor este conectado a Tierra (PE-Puesta a tierra ).
Conductores Aislados:
El conductor puede estar compuesto de uno o varios aislamientos externos, y dicho aislamiento puede ser de diversos materiales y dotará al cable de propiedades especificas , como la temperatura máxima de trabajo, su comportamiento frente al fuego, la capacidad de carga , etc.

## Slide 11
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
Los aislamientos más utilizados en instalaciones industriales de baja tensión son los siguientes:
Policloruro de vinilo (PVC)
Polietileno Reticulado ( XLPE)
Etileno-propileno (EPR)
Etileno-acetato de vinilo
Poli cloropreno
Estireno-Butadieno
Mezclas de poliolefina con baja emisión de humo y gases.

## Slide 12
CALCULO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRA
IRAM 2183-
Averiguar sobre lo que dice la siguiente Norma:
Consigna